## Slide 2
목 차
Table of Contents
프로젝트 개요
프로젝트 수행 과정 및 수행 내용
프로젝트 수행 결과 및 목표 달성 정도
프로젝트 개발성 및 관련 분야에 대한 기여 정도
프로젝트의 관리 및 활용 계획

## Slide 3
1.
프로젝트 개요

## Slide 4
개발 기술 개요 및 필요성
원격 제어 전등 스위치
누워있거나 외출 시 전등 제어 불가
비싼 시제품
앱으로 스위치 원격 제어
-> 편리하게 제어/에너지 낭비 방지
홈 오피스의 확대
환경 문제의 급부상
동기
문제
전략

## Slide 5
개발 기술 개요 및 필요성
IoT 스마트홈
수동 제어
편의성 저하
IoT 스마트홈 제작
-> 통합 자동 제어/편리함 극대화
정보통신기술의 발달
통합 제어 장치 필요
동기
문제
전략

## Slide 6
프로젝트의 주요 목표, 내용 및 결과물
프로젝트의 주요 목표
어디서든 전등 스위치를 원격으로 제어할 수 있는 시스템 제공
가정 내 기기들이 자동으로 제어되는 IoT 스마트홈 시스템 제공

## Slide 7
프로젝트의 주요 목표, 내용 및 결과물
전등 스위치를 원격으로 제어할 수 있는 아두이노와 앱 개발
HW: 아두이노 우노 사용
통신: 블루투스 모듈 활용
SW: 앱인벤터로 개발

## Slide 8
프로젝트의 주요 목표, 내용 및 결과물
아두이노로 IoT 스마트홈 구현
RFID로 구현
온습도 센서 및
LCD로 구현
움직임: PIR모션센서
밝기: 조도센서
세그먼트로 구현

## Slide 9
프로젝트의 주요 목표, 내용 및 결과물
전등 스위치 제어 시스템
안드로이드 앱을 통해 원격 제어 시스템
제공 예정

## Slide 10
IoT 스마트홈 시스템
스마트 도어락
스마트 온습도계
조명 제어
(움직임, 밝기)
LED 벽시계
프로젝트의 주요 목표, 내용 및 결과물

## Slide 11
2.
프로젝트 수행 과정 & 수행 내용

## Slide 12
Windows 11
개발 환경 구축
1. 운영체제

## Slide 13
개발 환경 구축
2. 하드웨어
아두이노 우노
HC-06
- RFID모듈
- 온습도 센서
- PIR 모션센서
- 조도센서
- LCD
- 세그먼트6

## Slide 14
개발 환경 구축
3. 소프트웨어
Arduino IDE
앱인벤터

## Slide 15
개발 내용
01
원격 제어 전등 스위치
원격 제어
전등 스위치

## Slide 16
개발 내용
01
원격 제어 전등 스위치
원격 제어
전등 스위치
(코드 전문은 결과 보고서에 있으니 참고 부탁드립니다.)
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo1, myservo2;
int bluetoothTx = 10;
int bluetoothRx = 11;
SoftwareSerial bluetooth(bluetoothTx, bluetoothRx);
void setup() {
myservo1.attach(3);
myservo2.attach(5);
Serial.begin(9600);
bluetooth.begin(9600);
}
void loop() {

## Slide 17
개발 내용
01
원격 제어 전등 스위치
원격 제어
전등 스위치

## Slide 19
개발 내용
02
스마트 도어락
스마트 도어락
(RFID)

## Slide 20
개발 내용
02
스마트 도어락
(코드 전문은 결과 보고서에 있으니 참고 부탁드립니다.)
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); //rfid 객체 생성
#include <Servo.h> // 서보 라이브러리를 지정
#define servoPin 8 // 서보 모터핀을 지정
Servo servo; // 서보 라이브러리 변수를 선언
int pos=0; // 현재 각도를 저장할 변수를 지정한다
int RLED=7; // 빨간색 LED단자를 아두이노 7번과 연결
int GLED=6; // 초록색 LED단자를 아두이노 6번과 연결
void setup()
{
pinMode(RLED, OUTPUT); // RED LED를 출력으로 지정
pinMode(GLED, OUTPUT); // GREEN LED를 출력으로 지정
servo.attach(servoPin); // 서보모터 핀을 설정한다
스마트 도어락
(RFID)

## Slide 21
개발 내용
02
스마트 도어락

## Slide 22
개발 내용
03
스마트 온습도계
스마트 온습도계
(온습도 센서)

## Slide 23
개발 내용
03
스마트 온습도계
(코드 전문은 결과 보고서에 있으니 참고 부탁드립니다.)
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
//주변 환경의 온도와 습도를 측정하여 시리얼모니터에 출력하기
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 7
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
Serial.begin(9600);
dht.begin();
}
void loop() {
스마트 온습도계
(온습도 센서)

## Slide 24
개발 내용
04
LED 벽시계
LED 벽시계

## Slide 25
개발 내용
04
LED 벽시계
(코드 전문은 결과 보고서에 있으니 참고 부탁드립니다.)
#include <Arduino.h>
#ifndef SEGMENT_DISPLAY_H
#define SEGMENT_DISPLAY_H
extern int seg_pin[8];
extern int digit_pin[4];
extern int seg_value[10][8];
extern boolean state;
extern unsigned long timer0_millis;
extern int hour, min, sec;
void setupSegment();
void switchFn();
void segClear();
void segOutput(int d, int Number, int dp);
#endif
LED 벽시계

## Slide 26
개발 내용
05
조명 제어 – 움직임 감지
움직임 감지로
조명 제어
(PIR모션센서)

## Slide 27
개발 내용
05
조명 제어 – 움직임 감지
(코드 전문은 결과 보고서에 있으니 참고 부탁드립니다.)
#include <Stdio.h>
int pir=2; //PIR모션센서
int led=13; //LED
int pirState = LOW; //시작 시, 어떠한 움직임도 감지되지 않았다고 가정
void setup(){
pinMode(pir, INPUT); //디지털 2번핀을 입력모드로 설정
pinMode(led, OUTPUT); //디지털 3번핀을 출력모드로 설정
Serial.begin(9600); //시리얼 통신 시작, 통신 속도는 9600
}
void loop(){
int val = digitalRead(pir); //PIR 모션센서로부터 입력값을 얻어옴
Serial.println(val); // 시리얼 모니터에 val값을 출력
움직임 감지로
조명 제어
(PIR모션센서)

## Slide 29
개발 내용
05
조명 제어 – 밝기 감지
밝기 감지로
조명 제어
(조도센서)

## Slide 30
개발 내용
05
조명 제어 – 밝기 감지
#include <Stdio.h>
void setup()
{
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int readValue = analogRead(A0);
Serial.println(readValue);
if(readValue > 215)
digitalWrite(13, HIGH);
else
digitalWrite(13, LOW);
}
밝기 감지로
조명 제어
(조도센서)

## Slide 32
개발 내용
06
IoT 스마트홈 모형 - 설계도

## Slide 33
개발 내용
06
IoT 스마트홈 모형

## Slide 34
개발 이슈 및 해결 과정
01
RFID 모듈을 이용한 스마트 도어락 개발 이슈
RFID 모듈 불량으로 인한 정확도 저하
교수님의 RFID 모듈로 시도했더니 인식이 잘 되었음
이슈
해결

## Slide 35
개발 이슈 및 해결 과정
02
온습도 센서의 LCD 화면 출력 이슈 및 해결 과정
LCD에 온습도 정보 출력이 원활 X
기존 코드와 LCD 화면 출력 코드를 조합하여 수정
이슈
해결

## Slide 36
개발 이슈 및 해결 과정
03
LED 벽시계 세그먼트 캐소드 오류 수정
세그먼트 캐소드의 3번째 자리에만 숫자 표시
숫자를 할당시키는 부분의 코드 수정
이슈
해결

## Slide 37
개발 이슈 및 해결 과정
04
와이파이 모듈 이슈
배터리 종류 차이
반복되는 문제 발생
블루투스 모듈로 재변경
이슈
해결

## Slide 38
향후 개발 계획
원격 제어 전등 스위치
원격 알림 기능
인공지능 통합

## Slide 39
향후 개발 계획
스마트 보안 시스템
스마트 전원 관리
IoT 스마트홈

## Slide 40
3.
프로젝트 수행 결과
및 목표 달성 정도

## Slide 41
연구 수행 결과
원격 제어 전등 스위치
원격 제어 스위치
스마트홈 경험

## Slide 42
연구 수행 결과
IoT 스마트홈
스마트 도어락
스마트 온습도계
조명 제어
(움직임, 밝기)
LED 벽시계

## Slide 43
목표 달성 수준

## Slide 44
5.
프로젝트 개발성 및
관련 분야에 대한 기여

## Slide 45
프로젝트의 기여 정도
편의성, 효율성,
경제성 개선
스마트홈
시스템의 통합
스마트홈
시장의 선도

## Slide 46
6.
프로젝트 활용 계획

## Slide 47
프로젝트의 활용 계획
스마트 조명 제어
시스템 확립
에너지 효율화
스마트홈
서비스 확장

## Slide 48
+
프로젝트 결과 공유

## Slide 49
프로젝트 결과 공유

## Slide 50
프로젝트 결과 공유